# Руководство пользователя

PL-541FA и PL-541FB

Неуправляемый коммутатор с 5 портами 10/100Base-Tx

(4 порта с поддержкой PoE)

PL-981FA(FB) и PL-981G-FA(FB)

Неуправляемый коммутатор с 9 портами 10/100Base-Tx

(8 портов с поддержкой PoE)

PoE коммутаторы торговой марки PoE-LINK серии PL-541 и PL-981 поддерживают POE стандарт IEEE802.3af/at , используя усовершенствованный алгоритм определения подключенного устройства в автоматическом режиме. Благодаря этому,  питание подается только на устройства, которые поддерживают стандарт передачи питания PoE IEEE802.3af/at. ( WI-FI точка доступа, IP-телефон, IP-камера и др.)  Наши коммутаторы серии PL-541 и PL-981 предназначены для использования в небольших коммерческих или домашних сетях .  Использование PoE оборудования  торговой марки Poe-LINK позволяет избавиться от привязанности к электросети и упрощает монтаж  сетевых устройств.

## Power over Ethernet (PoE)

Power over Ethernet (PoE) - питание через Ethernet оптимизирует установку таких сетевых устройств как VoIP телефон, беспроводная точка доступа (AP) или IP-камера. Питание с помощью Ethernet (IEEE 802.3af / в) сокращает время и стоимость установки многих  сетевых устройств.

## Автоматическая защита каждого сетевого порта PoE.

Коммутаторы серии PL-541 и PL-981 поддерживают функцию автоматической защиты каждого сетевого PoE порта. При увеличении нагрузки на порт более чем на 20% ( короткое замыкание, перенапряжение, статические нагрузки, перегрев и др.) от номинального значения происходит автоматическое отключение этого порта. Через 1-2 мин. после отключения коммутатор  тестирует этот порт и если нагрузка восстановилась, он опять подает напряжение на порт. Это позволяет защитить конечное устройство . Функция автоматической защиты сохраняет устройство рабочим и экономит ваши деньги.

## Светодиодная индикация каждого порта обеспечивает полный контроль состояния работы.

Коммутаторы серии PL-541 и PL-981 имеют светодиодную индикацию для каждого порта, которая позволяет контролировать текущее состояние: передачу данных, подключение PoE.

## Сфера применения.

Коммутаторы серии PL могут быть использованы для организации сети в больницах, школах, производственных и медицинских учреждениях, аэропортах и в других общественных и домашних сетях. Как правило , такие устройства как IP-камера, IP-телефон, WI-FI точка доступа устанавливаются в местах,  которые не обеспечены подводом электропитания высокого напряжения 220В. В таких случаях удобно, экономически выгодно и безопасно использовать коммутаторы торговой марки PoE-LINK. Используя наши коммутаторы, вы создаете надежную, недорогую и безопасную сеть для своего PoE оборудования. Наши коммутаторы совместимы  и протестированы практически со всеми известными марками сетевого оборудования (ZAVIO, HIKVISION, DAHUA, ILDVR, ACTI, VIVOTEK, SONY, PANASONIC, AXIS, GEOVISION и др.)

Основные характеристики

· Максимальное расстояние подачи питания - до 100 метров.

· 5 или 9 10/100Mбит совместимых  RJ45 портов, 4/8 портов с функцией PoE.

· Поддержка одного оптического порта uplink.

· Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDI-X на всех портах.

· Изолированный порт с режимом коммутации Store-and-Forward.

· Поддержка IEEE 802.3x полный дуплекс и полу дуплекс.

· Поддержка IEEE802.3af/at стандарта, который может обеспечить 15.4W/30W на каждый порт.

· Автоматическое обнаружение и распознавание PD устройств, которые соответствуют стандарту IEEE 802.3af

· Интеллектуальное управление питанием - при превышении нагрузки более чем на 20% система автоматически отключает питание.

· Низкое энергопотребление – не используются  вентиляторы, благодаря вентиляции металлического корпуса

· Нулевое начальное напряжение на выходе порта с последующей подачей питания 48В при автоматическом определении PoE устройств.

## Размер устройства/Работа индикаторных светодиодов

PL-541	PL-541GS

PL-981/PL-981G	PL-981GS

PWR—индикатор питания      PoE ON--PoE индикатор

LINK—индикатор соединения   ACT—индикатор передачи данных

## Технические характеристики

| Порты и производительность |  | PoE |
| --- | --- | --- |
| RJ45 Порт | · Порт номер: 5/9 или 4/8 · POE порт номер: 4/8 · Тип порта: RJ45 коннектор · Скорость порта: 10/100M · Тип кабеля: CAT5 или выше |  | PoE | · поддержка IEEE802.3af/at (15.4W/30W) |
|  |  |  | Суммарная PoE мощность устройства | · каждый порт：15.4W/30W · MAX мощность：60W PL-541FA 96W PL-541FB, PL-981(А,FA, GS-FA) серии 144W PL-981FB и PL-981GS-FB серии |
| Оптический порт | · Порт №:：1 · Тип порта：SC/FC · Скорость порта：155M · Длина волны：1310nm/1550nm · Тип волокна：Одномодовый 9/125um · Расстояние передачи： 20Км/40Км/ 60Км/80Км |  | номера выводов RJ45 | · шина данных 1/2 (+), 3/6 (-); запасная линия 4/5 (+), 7/8 (-) - опционно |
|  |  |  | Расстояние до потребителя | · Максимальное расстояние по CAT5 UTP： PL-981FA(FB) серии до 100 метров, PL-981A серия до 100 метров, PL-981FA(FB) серии до 100 метров, PL-981GS-FA(FB) серии до 100 метров |
| Стандарты протоколов | · IEEE 802.3 i 10 BASE-T; · IEEE 802.3 u 100 BASE-TX; |  | Сертификаты и характеристики |
|  | · IEEE 802.3 x Flow Control; · IEEE 802.3 af/at Power over Ethernet |  | Сертификат | · CE/LVD |
|  |  |  | Безопасность | · CE Class B |
| Технические характеристики | · Store and forwarding · Режим передачи: полный дуплекс или полу-дуплекс · Адресация: 48 bit MAC адрес · Mac Address Table: 2K для PL-541 серии 1K для PL-981x серии · Задержка сети: 100Mbps to 100Mbps, меньше чем 20ms |  |  |  |
|  |  |  | Электромагнитная совместимость | · FCC Part 15，Class B · VCCI Class B · C-Tick |
|  |  |  | Температура и влажность | · Рабочая температура: 0~55 ℃ · хранить при температуре:-20~70 ℃ · Рабочая влажность: 10%~90% · Влажность хранения: 5%~95% |
|  |  |  | Мощность блока питания | · DC 48V/1.25A PL-541FA · DC 48V/2A PL-541FB, PL-981(А,FA, GS-FA) · DC 48V/3A PL-981FB, PL-981GS-FB |
| LED индикатор | · Каждый порт：ACT、LINK индикатор ·Устройство：Питание PoE индикатор |  |  |  |
|  |  |  | Размер (Д * Ш *В) | · 118мм*89мм*25мм （5-портовые） PL-541FA и PL-541FB серии · 215мм*106мм*33мм (9-портовые） PL-981(A,FA,FB,GS-FA,GS-FB) серии |
| Защита порта | · Meet IEC61000-4-2（ESD）± 15KV(air)，±8KV(contanc) and can bear energy of 8/20us 24A (12A) |  |  |  |
|  |  |  | Гарантия | · 1 год |

## Инструкция по установке

| ①.Соедините блок питания и сетевой шнур блок питания сетевой шнур | ②.Подключите выходной разъем блока питания к DC разъему коммутатора. БП | ③.Воткните вилку в розетку |
| --- | --- | --- |

| ④.Подключите POE терминальное оборудование к POE порту коммутатора | ⑤.Подключите uplink порт коммутатора к сетевому концентратору (роутеру, маршрутизатору) | ⑥.Проверьте подключение устройств по сети. POE IP camera |
| --- | --- | --- |

Внимание:

- Во избежание повреждения оборудования пожалуйста строго придерживаетесь схемы подключения.

- Полярность питания стандартная дл всех линеек коммутаторов 1,2 - «+», 3,6 - «-», исключение составляет         модель PL-981A у которого 4,5 - «+», 7,8 - «-», поэтому проверьте схему подключения перед покупкой.

- Коммутаторы PoE-Link могут обеспечить 15,4 Вт / 30 Вт для отдельного порта, поэтому выберете для себя соответствующую модель оборудования.

### Информация для заказа

| № | Модель | Описание модели | Общая POE мощность |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | PL-541FA | 5-портовый，1й～4й порт с поддержкой POE，5й порт uplink (RJ45), 10/100M. Поддержка IEEE8023.af/at стандарта питания, MAX расстояние до потребителя 100 метров, каждый порт поддерживает максимум 15.4W/30W. | 60W |
| 2 | PL-541FВ | 5-портовый，1й～4й порт с поддержкой POE，5й порт uplink (RJ45), 10/100M. Поддержка IEEE8023.af/at стандарта питания, MAX расстояние до потребителя 100 метров, каждый порт поддерживает максимум 15.4W/30W. | 96W |
| 3 | PL-981A | 9-портовый，1й～8й порт с поддержкой POE без автоматического слежения за питаемым устройством (шина питания 4/5 «+», 7/8 «-»)，9й порт uplink (RJ45), 10/100M. Совместим со стандартом IEEE8023.af/at, MAX дистанция 100метров, мощность на каждый канал 15.4W. | 96W |
| 4 | PL-981FA | 9-портовый，1й～8й порт с поддержкой POE，9й порт uplink (RJ45), 10/100M. Совместим со стандартом IEEE8023.af/at, MAX дистанция 100метров, мощность на каждый канал 15.4W/30W. | 96W |
| 5 | PL-981FB | 9-портовый，1й～8й порт с поддержкой POE，9й порт uplink (RJ45), 10/100M. Совместим со стандартом IEEE8023.af/at, MAX дистанция 100метров, мощность на каждый канал 15.4W/30W. | 144W |
| 6 | PL-981GS-FA | 9-портовый，1й～8й порт с поддержкой стандарта питания POE IEEE8023.af/at，10/100M. 9й-порт оптический. MAX дистанция до потребителя 100 метров, подача питания на каждый порт 15.4W/30W. | 96W |
| 7 | PL-981GS-FB | 9-портовый，1й～8й порт с поддержкой стандарта питания POE IEEE8023.af/at，10/100M. 9й-порт оптический. MAX дистанция до потребителя 100 метров, подача питания на каждый порт 15.4W/30W. | 144W |

### Приложение

# Text boxes

switch

DC port

Сетевая вилка

розетка

POEIP

POE свитч

POEswtich